## Slide 1: LittleFOC-PCB-0.1.0

## Slide 2: 电阻电容封装选择
0805-2*1.25*0.5
0603-1.6-0.8
0402-1.0-0.5

## Slide 3: 参考资料-电流检测
(76条消息) FOC——13.电流采样与运放电路_Cc1924的博客-CSDN博客_foc电流采样电路
(76条消息) 【单片机笔记】运放电流检测实用电路_沉默的小宇宙的博客-CSDN博客_单片机电流检测电路

## Slide 4: 参考资料-电流与线宽
嘉立创PCB工艺加工能力范围说明-嘉立创PCB打样专业工厂-线路板打样 (jlc.com)
PCB 基本布线规范与设计原则 - 知乎 (zhihu.com)
可以考虑2oz 先采用1oz设计看看
电机电流可以先按照1A计算

## Slide 5: 电路电流计算
STM32G0 150mA
AS5600 100mA
500mA 供电显然是必要的
2204电机
  12V 82MA
  250KV
  测量电流峰值1.5A
  设计峰值电流2A 但仅限于2oz电路板中

## Slide 7: 线宽评估
电机供电 0.5mm
电机电流线 0.3mm-0.4mm
硬件供电 0.3mm
信号线 0.2mm

## Slide 9: 线宽
VCC 20mil-30mil
GND 8mil-30mil
Motor 12mil-15mil
3V3 12mil-15mil
Signal 8mil-15mil
过孔
VCC 20mil-30mil
GND 8mil-30mil
Motor 12mil-15mil
3V3 12mil-15mil
Signal 8mil-15mil

## Slide 10
20mΩ 1.5A 0.045W 设计将采用0.1W附近的

## Slide 11: 成本计划
现确定最终版一定需要采用2oz电路板，但其制造成本过高，因此采用1oz电路板进行测试工作，相关计算工作会根据2oz进行评估

## Slide 12: 磁编码器

## Slide 13: 电机驱动
无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 | TI.com.cn

## Slide 14: MS39233

## Slide 15: 电流采样问题
(75条消息) STM32驱动无刷直流电机学习(5)--ADC电流采样_Jacky_Lu的博客-CSDN博客_直流电机电流采样

## Slide 16: MS 358V
(75条消息) FOC——13.电流采样与运放电路_Cc1924的博客-CSDN博客_foc电流采样电路

## Slide 17
SGM8198-圣邦微电子 (sg-micro.com)